CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   UNHCR

2. Organizatorul procedurii de achiziţie UNHCR

3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea spatiilor pentru cazarea temporara a solicitantilor de azil Basarabeasca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Azil refugiati |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 166,400 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,700 |
| 3 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 14,500 |
| 4 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 555,000 |
| 5 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 550,000 |
| 6 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 185,000 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 203,500 |
| 8 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 203,500 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 203,500 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund "Supraton" | m2 | 203,500 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 203,500 |
| 12 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, aplicate cu adeziv (Baie H-3m ,WC H-1,5m) | m2 | 44,100 |
|  |  | 1.1.2. Glafuri |  |  |
| 13 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 63,300 |
| 14 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 19,000 |
| 15 | CK18C | Montarea coltar de protectie din aluminiu la glafuri | m | 63,300 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor,rigle,glafuri | m2 | 19,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor,riglelor cu grund "Supraton" | m2 | 19,000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,000 |
| 19 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, aplicate cu adeziv | m2 | 2,000 |
| 20 | CK18C | Montarea coltar de protectie din plastic la glafuri | m | 24,000 |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 47,000 |
| 22 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 8,400 |
| 23 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,400 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,400 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Supraton" | m2 | 8,400 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,400 |
| 27 | RpCO50B | Baghete la tavan, din mase plastice | m | 8,400 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Supraton" | m2 | 8,400 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,400 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,400 |
| 31 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 47,000 |
| 32 | RpCK07C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila espandata (cheramzit) | m3 | 14,100 |
| 33 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,400 |
| 34 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,700 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie calitatea superioara ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 8,400 |
| 36 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 47,000 |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,500 |
| 38 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,900 |
| 39 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat | m2 | 7,600 |
| 40 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle ( mehanizm ,miner ,cilindru) calitate superioara | buc | 4,000 |
| 41 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 | 18,800 |
|  |  | 1.1.6. Diverse |  |  |
| 42 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 7,000 |
| 43 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 7,000 |
| 44 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 30 km | t | 7,000 |
| 45 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile | m2 | 18,800 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari electrice |  |  |
| 46 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 10,000 |
| 47 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 48 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp | buc | 1,000 |
| 49 | RpEG12A | Completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta Intrerupator automat VA47-29 16 A 1P | buc | 5,000 |
| 50 | RpEG12A | Completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta Intrerupator automat VA47-29 25 A 1P | buc | 1,000 |
| 51 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 190,000 |
| 52 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 90,000 |
| 53 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 100,000 |
| 54 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp | m | 20,000 |
| 55 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 4x20 (595x595x80) IP 20 | buc | 9,000 |
| 56 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 36,000 |
| 57 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla | buc | 7,000 |
| 58 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu | buc | 5,000 |
| 59 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor bipolare - intrerupator simplu | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2.2. Apeduct si canalizare |  |  |
| 60 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропил. d=20*2,1 мм ) | m | 10,000 |
| 61 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем д=20 мм | buc | 10,000 |
| 62 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 63 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Муфта переходная сталь-полиэтилен 32х20 мм | buc | 2,000 |
| 64 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 65 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 66 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 67 | SC02A | Cabina dus | buc | 1,000 |
| 68 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 69 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 70 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,000 |
| 71 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,000 |
| 72 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 8,000 |
|  |  | 1.2.3. Incalzirea |  |  |
| 73 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,000 |